## Slide 1: 计算机组成原理与汇编语言
主讲:李 仪
中南大学 自动化院
Tel:137836189810
Emal:liyi1002@csu.edu.cn

## Slide 2
课程用书
唐朔飞. 面向21世纪课程教材, 计算机组成原理 [M]. 高等教育出版社, 2012.
唐朔飞. 面向21世纪课程教材, 计算机组成原理:学习指导与习题解答[M]. 高等教育出版社, 2012.
沈美明,温冬婵.IBM-PC汇编语言程序设计(第2版)[M].清华大学出版社.2012.
PETER ABEL.IBM-PC汇编语言与程序设计(第5版)[M].人民邮电出版社. 2002.
温冬婵,沈美明.IBM PC 汇编语言与程序设计例题习题集[M].清华大学出版社.2000.

## Slide 3: 课程内容
计算机组成原理
存 储 器
I/O输入输出
CPU 的结构和功能
系统总线
计算机的运算方法
控制单元的功能与设计
预备知识
汇编语言
计算机组织及寻址方式
BIOS和DOS调用
程序结构
中断程序
指令系统
I/O程序设计

## Slide 4
课程考察形式与内容
总成绩100%
平时成绩40%
作业80%
考勤10%
期末成绩60%
课堂互动10%

## Slide 5: 第一章 计算机系统概论
1.1 计算机系统简介
1.4 本书结构
1.2 计算机的基本组成

## Slide 6: 1.1 计算机系统简介
由具有各类特殊功能
的信息（程序）组成
1. 计算机系统
计算机系统
计算机的实体
如主机、外设等
一、 计算机软、硬件的概念
硬件
软件

## Slide 7: 1.1 计算机发展历程
一、 计算机硬件发展：
第一代计算机（1946~1957）：电子管时代。特点：电子管作为开关元件，使用机器语言；可以存储极小的信息，用线路连接的方式编程；输入输出很慢。
第二代计算机（1958~1964）：晶体管时代。特点：晶体管取代电子管：采用磁芯存储器汇编语言取代机器语言。
第三代计算机（1965~1971）：中小规模集成电路时代。特点：使用中小规模集成电路；半导体存储器代替磁芯存储器；操作系统日趋成熟。
第四代计算机（1972~Now）：超大规模集成电路时代。特点：采用集成度很高的电路；出现了微处理器

## Slide 8
按任务需要编制成的各种程序
用来管理整个计算机系统
系统软件
应用软件
语言处理程序
操作系统
服务性程序
数据库管理系统
网络软件
软
件
1.1

## Slide 9
计算机
高级语
言程序
目标
程序
结果
翻译
运行
1.1
2. 计算机的解题过程

## Slide 10
二、计算机系统的层次结构
高级语言
虚拟机器 M3
汇编语言
虚拟机器 M2
操作系统
虚拟机器
机器语言
实际机器 M1
微指令系统
微程序机器 M0
1.1

## Slide 11
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释操作系统
用微指令解释机器指令
由硬件直接执行微指令
软
件
硬
件
1.1
虚拟机器 M4
虚拟机器 M3
虚拟机器 M2
实际机器 M1
微程序机器 M0

## Slide 12: 1.2 计算机的基本组成
1. 计算机由五大部件组成
3. 指令和数据用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成
6. 以运算器为中心
2. 指令和数据以同等地位存于存储器
可按地址寻访
5. 存储程序
一、冯·诺依曼（Von Neumann）计算机的特点
5. 存储程序

## Slide 13
算术运算
逻辑运算
存放数据
和程序
将信息转换成机
器能识别的形式
将结果转换成
人们熟悉的形式
指挥程序
运行
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
Notes: 存储器：用来存储程序和数据，MAR：地址寄存器，用于存放地址，经过译码后，MDR数据寄存器

## Slide 14
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备

## Slide 15
1.2
冯·诺依曼计算机硬件框图

## Slide 16
二、计算机硬件框图
1.2
1. 以存储器为中心的计算机硬件框图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
结果
计算
反馈
控制
数据

## Slide 17
1.运算器的基本组成
1.2
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ALU （Arithmetic and Logical Unit，算术逻辑单元）
ACC（ Accumulate register ，加法累加器）
MQ（Multiple-Quotient register， 乘商寄存器）
X（Operation Register，操作数寄存器）
（RX，BR，PSW）……
Notes: ACC: Accumulate register 加法累加器
MQ：multiple-Quotient register 乘商寄存器

## Slide 18
存储体
大楼
存储单元 存放一串二进制代码
存储字 存储单元中二进制代码的组合
存储字长 存储单元中二进制代码的位数
每个存储单元赋予一个地址号
按地址寻访
– 存储单元
– 存储元件
（0/1）
– 房间
– 床位
（无人/ 有人）
2. 存储器的基本组成
1.2
主存储器
存储体
MAR
MDR

## Slide 19
MAR
MDR
存储单元个数 16
存储字长 8
设 MAR = 4 位
MDR = 8 位
1.2
Memory Address Register
存储器地址寄存器
反映存储单元的个数
Memory Address Register
存储器数据寄存器
反映存储字长
2. 存储器的基本组成
主存储器
存储体
MAR
MDR

## Slide 20
PC
IR
CU
1.2
3. 控制器的基本组成
CU （Control Unit，控制单元）
IR（ Instructions Register ，指令寄存器）
PC（Program Counter， 程序计数器）
Notes: IR：instruction register 指令寄存器
PC：program counter 程序技术器

## Slide 21
取指令
分析指令
执行指令
PC
IR
CU
PC
IR
CU
取指
执行
PC 存放当前欲执行指令的地址
具有计数功能（PC）+ 1 PC
IR 存放当前欲执行的指令
访存
访存
完成
一条
指令
1.2
3. 控制器的基本组成
Notes: IR：instruction register 指令寄存器
PC：program counter 程序技术器

## Slide 22
ALU
主存
辅存
CPU
主机
I/O
硬件
CU
现代计算机硬件框图
存储器
输入设备
运算器
输出设备
控制器
1.2
ALU
CPU
主机
I/O
CU
主
存
Notes: ALU（Arithmetic Logic Unit）：算数逻辑单元
CU（Control Unit）：控制单元
CPU（Central Process Unit）：中央处理单元
IO（Input /Output equipment）：输入输出设备

## Slide 23
1.上机前的准备
建立数学模型
-
+
-
+
-
=
!
x9
!
x7
!
x5
!
x3
x
x
9
7
5
3
sin
…
编制解题程序
确定计算方法
程序 — 运算的全部步骤
0, 1, 2,
)
(
)
(
2
1
n
yn
x
yn
x
=
+
=
√
…
指令 — 每一个步骤
1.2
计算机的工作步骤

## Slide 24
取x 至运算器中
乘以x 在运算器中
乘以a 在运算器中
存ax2 在存储器中
取b 至运算器中
乘以x 在运算器中
加ax2 在运算器中
加c 在运算器中
= (ax + b)x + c
取x 至运算器中
乘以a 在运算器中
加b 在运算器中
乘以x 在运算器中
加c 在运算器中
计算 ax2 + bx + c
1.2
编程举例

## Slide 25
000001 0000001000
打印 
停机
取数 α
[α] ACC
存数 β
[ACC] β
加 γ
[ACC]+[γ] ACC
乘 δ
[ACC]×[δ] ACC
指令格式举例
1.2
操作码
地址码
[  ] 打印机

## Slide 26
指令和数据存于主存单元的地址 | 指令 |  | 注释
 | 操作码 | 地址码 | 
0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC
1 | 000100 | 0000001001 | 乘a得ax存于ACC中
2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b,存于ACC中
3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得（ax+b)x,存于ACC中
4 | 000011 | 0000001011 | 加c得ax2 + bx + c,存于ACC
5 | 000010 | 0000001100 | 将ax2 + bx + c存于主存单元
6 | 000101 | 0000001100 | 打印
7 | 000110 |  | 停机
8 | x |  | 原始数据x
9 | a |  | 原始数据a
10 | b |  | 原始数据b
11 | c |  | 原始数据c
12 |  |  | 存放结果
1.2
计算 ax2 + bx + c 程序清单

## Slide 27
1
2
3
5
6
7
8
9
以取数指令为例
4
(4)主机完成一条指令的过程
1.2
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O

## Slide 28
1
2
3
5
6
7
9
8
以存数指令为例
4
1.2
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
(4)主机完成一条指令的过程

## Slide 29
(5) ax2 + bx + c 程序的运行过程
将程序通过输入设备送至计算机
程序首地址
打印结果
分析指令
取指令
…
停机
启动程序运行
,(PC )+ 1 PC
执行指令
1.2
MAR
M
MDR
IR
PC
CU
OP(IR)
Ad(IR)
MAR
M
MDR
ACC
PC

## Slide 30: 1.3 计算机硬件的主要技术指标
1.机器字长
2.运算速度
CPU 一次能处理数据的位数
与 CPU 中的 寄存器位数 有关
=
n
i =1
fi ti
TM
∑
吉普森法
主频
每秒执行百万条指令
MIPS
执行一条指令所需时钟周期数
CPI
每秒浮点运算次数
FLOPS

## Slide 31
221 = 256KB
213 = 1KB
如：
3.存储容量
主存容量
辅存容量
存储单元个数 × 存储字长
字节数
字节数 80GB
如：MAR MDR 容量
10 8
16 32
存放二进制信息的总数量
1.3
1K = 210
1Byte = 23
1G = 230
1K × 8位
64K × 32位

## Slide 32: 1.4 本书结构
第一篇 概论
内部
互连
ALU
CU
寄存器
中央处理单元
寄存器
解码器
控制单元
排队
逻辑
控制
存储器
第二篇
计算机系统硬件结构
第三篇 CPU
第四篇 CU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU