## Slide 1: 计算机组成原理
主讲:李 仪
中南大学 自动化学院
Central South University

## Slide 2: 第三章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制

## Slide 3: 3.1 总线的基本概念
一、为什么要用总线
二、什么是总线
三、总线上信息的传送
总线是连接各个部件的信息传输线
是 各个部件共享的传输介质
串行
并行

## Slide 4
四、总线结构计算机举例
1. 面向 CPU 的双总线结构框图
中央处理 器 CPU
I/O总线
M
总
线
3.1
主存储器
M.M
I/O接口
外部
设备1
外部
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
外部
设备n

## Slide 5
单总线（系统总线）
2. 单总线结构框图
CPU
M.M
I/O接口
外部
设备1
外部
设备2
I/O接口
…
外部
设备n
I/O接口
…
3.1

## Slide 6
3. 以存储器为中心的双总线结构框图
系统总线
M.M
CPU
I/O接口
外部
设备1
…
外部
设备n
I/O接口
…
存储总线
3.1

## Slide 7: 3.2 总线的分类
1.片内总线
2.系统总线
芯片内部 的总线
数据总线
地址总线
控制总线
双向 与机器字长、存储字长有关
单向 与存储地址、 I/O地址有关
有出 有入
计算机各部件之间 的信息传输线
存储器读、存储器写
总线允许、中断确认
中断请求、总线请求

## Slide 8
3.通信总线
串行通信总线
并行通信总线
传输方式
3.2
用于 计算机系统之间 或 计算机系统
与其他系统（如控制仪表、移动通信等）
之间的通信

## Slide 9: 3.3 总线特性及性能指标
CPU
插件板
M.M
插件板
I/O
插件板
一、总线物理实现
BUS

## Slide 10
1. 机械特性
2. 电气特性
3. 功能特性
4. 时间特性
二、总线特性
尺寸 形状
传输方向 和有效的 电平 范围
每根传输线的 功能
信号的 时序 关系
3.3
地址
数据
控制

## Slide 11
总线的传输周期：一次总线操作所需的时间，简称总线周期，包含申请阶段、寻址阶段、传输阶段和结束阶段。
总线时钟周期：即机器的时钟周期，计算机有一个统一的时钟，以控制整个计算机的各个部件，总线也受到该时钟周期的影响。
总线的工作频率：总线上各种操作的频率，为总线周期的倒数。假如总线周期=N个时钟周期，总线工作频率=时钟频率/N。
总线的时钟频率：机器的时钟频率，时钟周期的倒数。
总线宽度：总线位宽，同时传输的数据的位数，通常指数据总线的根数。
总线带宽：总线的数据传输率，单位时间内总线上能够传输数据的位数。其单位是字节/秒，表示每秒钟传送的字节数记做（B/s），总线带宽=总线工作频率*总线宽度/8
总线复用：总线复用是指一种信号线在不同的时间传输不同的信息，地址线和数据线的复用。
信号线数：地址总线、数据总线和控制总线的总和。
三、总线的性能指标
3.3

## Slide 12
ISA（工业标准体系结构总线）：最早出现的微型计算机总线标准，应用在IBM的AT机上
EISA（扩展的ISA总线）：为了配合32位机而设计的总线扩展标准
VESA（视频电子标准协会总线）：32 位标准的计算机局部总线，是针对多媒体PC要求来高速传送活动图像这种大量数据的总线。
PCI局部总线（外部设备互联总线）：是高性能的32位和64位总线，专为高度集成的外部部件、扩展插板和处理器/存储器系统而设计的互联装置，常用的有显卡，声卡，网卡等。其支持即插即用，与处理器时钟频率无关的高速外围总线。
PCI-Express（PCI扩展总线）：其是现在通用的接口标准，采用了类似网络传输（TCP/IP）的分层结构和数据帧逐层传递模式。
四、总线标准
3.3

## Slide 13
RS-232C总线：使用美国电子协会（EIA）推荐的一种串行通信总线标准，用于串行二进制交换的数据终端设备（DTE和数据通信设备DEC）之间的标准接口。
USB总线（通用串行总线）：一种外设总线标准，其为外设带来即插即用标准。
IDE总线（或称为ATA）：是一种IDE接口磁盘驱动器接口类型，硬盘和光驱通过IDE接口与主板连接。
SCSI（小型计算机系统接口）：是一种用于计算机和智能设备之间系统及接口的独立处理器标准，是一种智能通用接口标准
SATA（串行高级技术附件）：一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口，由Intel，IBM，Dell，APT，Maxtor，Seagate公司共同提出的硬盘接口规范。
四、总线标准
3.3

## Slide 14: 3.4 总线结构
一、单总线结构
单总线（系统总线）
CPU
M.M
I/O接口
外部
设备1
外部
设备2
I/O接口
…
外部
设备n
I/O接口
…

## Slide 15: 3.4 总线结构
优点：结构简单，成本低，易于接入新的设备。
缺点：贷款低，负载重，多个部件只能争用唯一总线，不支持并发传送操作
一、单总线结构

## Slide 16
1. 双总线结构
具有特殊功能的处理器
由通道对I/O统一管理
通道
I/O接口
设备n
…
…
I/O接口
设备0
CPU
主存
主存总线
I/O总线
二、多总线结构
3.4

## Slide 17
优点：将较低速的I/O设备从单总线上分离出来，实现存储器总线和I/O总线分离
缺点：需要增加通道等硬件设备
1. 双总线结构
二、多总线结构
3.4

## Slide 18
2. 三总线结构
主存总线
DMA总线
I/O总线
CPU
主存
设备1
设备n
高速外设
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…
3.4

## Slide 19
3. 三总线结构的又一形式
3.4
局域网
系统总线
CPU
Cache
局部总线
扩展总线接口
扩展总线
Modem
串行接口
SCSI
局部I/O控制器
主存

## Slide 20
2. 三总线结构
3.4
优点：提高了I/O设备的性能，时期更快的响应命令，提高系统吞吐量
缺点：系统工作效率降低

## Slide 21
4. 四总线结构
主存
扩展总线接口
局域网
SCSI
多媒体
CPU
调制解调器
串行接口
FAX
系统总线
局部总线
高速总线
扩展总线
图形
Cache/桥
3.4

## Slide 22
1. 传统微型机总线结构
三、总线结构举例
存储器
SCSI II
控制器
主存控制器
ISA EISA
8 MHz16位数据通路
标准总线控制器
33 MHz32位数据通路
系统总线
调制解调器
多媒体
高速局域网
高性能图形
CPU
…
3.4

## Slide 23
2. VL-BUS局部总线结构
33 MHz的32位数据通路
系统总线
ISA EISA
多媒体
高速局域网
高性能图形
调制解调器
图文传真
8 MHz的16位数据通路
标准总线
控制器
CPU
主存控制器
存储器
局部总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
VL BUS
…
…
3.4

## Slide 24
3. PCI 总线结构
CPU
多媒体
PCI 桥
高速局域网
高性能图形
调制解调器
图文传真
PCI 总线
系统总线
33 MHz的32位数据通路
8 MHz的16位数据通路
ISA EISA
标准总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
存储器
3.4

## Slide 25
4. 多层 PCI 总线结构
PCI总线2
存储器
桥0
桥4
PCI设备
桥5
总线桥
桥3
桥1
设备
桥2
第一级桥
第二级桥
第三级桥
PCI总线4
PCI总线5
PCI总线3
PCI总线1
PCI总线0
存储器总线
标准总线
CPU
3.4

## Slide 26: 3.5 总线控制
一、总线判优控制
总线判优控制
分布式
集中式
主设备(模块)
对总线有 控制权
从设备(模块)
响应 从主设备发来的总线命令
1. 基本概念
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式

## Slide 27
2. 链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS -总线忙
BR-总线请求
BG-总线同意
3.5
I/O接口1

## Slide 28
2. 链式查询方式
3.5
优点：链式查询方式优先级固定，只需要很少几根控制线就能按一定优先次序实现总线控制，结构简单，扩充容易。
缺点：对硬件电路的故障敏感，并且优先级不能改变，当优先级高的部件频繁的请求使用总线时，会使优先级较低的部件长期不能使用总线。

## Slide 29
0
BS -总线忙
BR-总线请求
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
3. 计数器定时查询方式
I/O接口1
3.5
计数器
设备地址
1

## Slide 30
3. 计数器定时查询方式
3.5
优点：计数可以从0开始，此时一旦设备的优先次序被固定，设备的优先级按照降序排列，而且固定不变；计数也可以从上一次的终点开始，使用循环方式，此时设备使用总线的优先级相等；计数器的初值可以由程序设置，优先次序可以改变，而且这种方式对电路的故障没有链式查询方式敏感。
缺点：增加了控制线数（需要 ）条控制线），控制相对链式查询方式复杂。

## Slide 31
排队器
排队器
4. 独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BG-总线同意
BR-总线请求
3.5

## Slide 32
4. 独立请求方式
3.5
优点：响应速度快，总线允许信号BG直接从控制器发送到有关设备，不必再设备间传递或者查询。
缺点：控制线数量多，若n个设备需要2n个控制线，总线控制逻辑复杂。

## Slide 33
二、总线通信控制
1. 目的
2. 总线传输周期
主模块申请，总线仲裁决定
主模块向从模块 给出地址 和 命令
主模块和从模块 交换数据
主模块 撤销有关信息
申请分配阶段
寻址阶段
传数阶段
结束阶段
解决通信双方 协调配合 问题
3.5

## Slide 34
由 统一时标 控制数据传送
充分 挖掘 系统 总线每瞬间 的 潜力
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
3. 总线通信的四种方式
采用 应答方式，没有公共时钟标准
同步、异步结合
3.5

## Slide 35
(1) 同步式数据输入
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
读
命令
数据
3.5

## Slide 36
(2) 同步式数据输出
T1
总线传输周期
T2
T3
T4
时钟
地址
写
命令
数据
3.5

## Slide 37
不互锁
半互锁
全互锁
(3) 异步通信
3.5
主设备
从设备
请
求
回
答

## Slide 38
(4) 半同步通信
同步 发送方 用系统 时钟前沿 发信号
接收方 用系统 时钟后沿 判断、识别
3.5
（同步、异步 结合）
异步 允许不同速度的模块和谐工作
增加一条 “等待”响应信号
WAIT

## Slide 39
以输入数据为例的半同步通信时序
T1 主模块发地址
T2 主模块发命令
…
T3 从模块提供数据
T4 从模块撤销数据，主模块撤销命令
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
Tw 当 为低电平时，等待一个 T
WAIT
3.5

## Slide 40
上述三种通信的共同点
一个总线传输周期（以输入数据为例）
主模块发地址 、命令
从模块准备数据
从模块向主模块发数据
总线空闲
3.5
占用总线
不占用总线
占用总线

## Slide 41
(5) 分离式通信
充分挖掘系统总线每瞬间的潜力
主模块 申请 占用总线，使用完后
即 放弃总线 的使用权
从模块 申请 占用总线，将各种信
息送至总线上
一个总线传输周期
子周期1
子周期2
3.5
主模块

## Slide 42
1. 各模块有权申请占用总线
分离式通信特点
充分发挥了总线的有效占用
2. 采用同步方式通信，不等对方回答
3. 各模块准备数据时，不占用总线
4. 总线被占用时，无空闲
3.5