## Slide 1: 计算机组成原理
主讲:李 仪
中南大学 自动化学院
Central South University

## Slide 2: 第五章 输入输出系统
5.6 DMA方式
5.5 程序中断方式
5.4 程序查询方式
5.3 I/O接口
5.2 外部设备
5.1 概述

## Slide 3: 5.1概述： I/O系统的基本概念
外部设备：包括输入/输出设备及通过输入/输出接口才能访问的外存储设备
接口：在各个外设与主机之间的数据传输时进行各种协调工作的逻辑部件，协调包括传输过程中速度的匹配、电平和格式转换等。
输入设备：用于向计算机系统输入命令和文本、数据等信息的部件。键盘鼠标是最基本的输入设备

## Slide 4: 5.1概述： I/O系统的基本概念
输出设备：用于将计算机系统中的信息输出到计算机外部进行显示、交换等的部件，显示器和打印机是最基本的输出部件。
外存设备：是指除计算机内存及CPU缓存等意外的存储器，如：磁盘、光盘、U盘等。
I/O系统由I/O软件和I/O硬件组成：
  I/O软件：驱动程序、用户程序、管理程序、升级补丁等，通常采用I/O指令和通道指令实现CPU和I/O设备的信息交换。
  I/O硬件：外部设备、设备控制器和接口、 I/O总线等。

## Slide 5: 5.1概述：I/O控制方式
输入输出系统中涉及大量的数据传输，传输方式中不同的I/O控制方式有：
  程序查询方式：由CPU通过程序不断查询I/O设备是否已经准备好，从而控制I/O设备与主机交换信息。
  程序中断方式：只在I/O设备准备就绪并向CPU发出终端请求时才予以响应。
  DMA方式：主存和I/O设备之间有一条直接数据通路，当主存和I/O设备交换信息时，无须调用终端服务程序。
  通道方式：在系统中设有通道控制部件，每个通道都挂接若干外设，主机在执行I/O命令的时，只需启动有关通道，通道将执行通道程序，从而完成I/O操作。

## Slide 6: 5.2 外部设备
输入设备：键盘、鼠标
  键盘：一般以矩阵的形式排列按键、每个键相当于开关，按下=电信号连通，松开=电信号断开。1）查询按键；2）翻译成能被主机接收的编码；3）将编码传送给主机。
  鼠标：常用的定位输入设备。当鼠标在平面移动时，其底部传感器检测运动方向和距离，从而控制光标。
输出设备：显示器、打印机
  显示器：阴极摄像管、液晶显示器
    屏幕大小：以对角线长度表示，常用的是度量是inch
    分辨率：宽×高的像素成绩。
    灰度级：指明亮度的差异。彩色显示器则表现为颜色不同。
    刷新：光点只能保持极短的时间，在光点消失之前需要重新扫描显示器
    刷新频率：单位时间内扫描整个屏幕内容的次数，按照人的视觉特性，刷新频率大于30Hz，通常在60Hz~120Hz
    显示存储器（VRAM）：为了不断提高刷新图像的信号，需把下一帧的图像信息存储至显示存储器中

## Slide 7: 5.2 外部设备
  打印机：针式打印机、喷墨打印机、激光打印机
    针式打印机：擅长“多层复写打印”，工作原理简单，耗材便宜，打印分辨率低，打印速度慢
    喷墨式打印机：
      原理：带电的喷墨雾点经过电极偏转后，直接在纸上形成所需字形。彩色则基于三原色原理形成墨滴，混合后再打印出颜色。
      特点：打印噪声小，可实现高质量彩色打印，但是防水性差。
    激光式打印机：
      原理：计算机输出的二进制信息，经过调制后的激光束扫描，在感光鼓（硒鼓）上形成潜像，再定影。
      特点：打印质量高，速度快，噪声小，处理能力强，但是成本高，对纸张要求高。

## Slide 8: 5.2 外部设备
外存储器：磁盘存储器、磁盘阵列、光盘存储器
  磁盘存储器性能指标：
    磁盘容量：一张磁盘所能存储的字节总数
    记录密度：一张磁盘片上记录的二进制信息量。
    平均存取时间：寻道时间+旋转延迟时间+传输时间
    数据传输率：传输率=转速（转/秒）×N（磁道上的容量）
    磁盘地址：
    例如：系统中有4个驱动器，每个驱动器带一个磁盘，每个磁盘有256个磁道，16个盘面，每个盘面划分16个扇区，则每个扇区要18位二进制代码，如
驱动器号 | 柱面(磁道）号 | 盘面号 | 扇区号
驱动器号（2bit） | 柱面(磁道）号（8bit） | 盘面号（4bit） | 扇区号（4bit）

## Slide 9: 5.2 外部设备
外存储器：磁盘存储器、磁盘阵列、光盘存储器
  RAID（独立冗余磁盘阵列，Redundant Array of Independent Disks）：将多个独立的物理磁盘组成一个独立的逻辑盘，数据在多个物理盘上分割交叉存储、并行访问，有更好的存储性能和安全性
    RAID0：无冗余和无校验的磁盘阵列。几个磁盘交叉并行读写，扩大了存储容量也提高了存取速度，但没容错能力。
    RAID1：镜像磁盘阵列。两个磁盘互为备份。
    RAID2：采用纠错的海明码的磁盘阵列。
    RAID3：位交叉奇偶校验的磁盘阵列。
    RAID4：块交叉奇偶校验的磁盘阵列。
    RAID5：无独立校验的奇偶校验磁盘阵列

## Slide 10: 5.3 I/O 接 口
1.I/O接口的功能：
  实现主机和外设的通信联络控制：解决主机和外设时序配合问题，协调不同工作速度的外设和主机之间交换信息，以保证整个计算机系统统一协调地进行工作。
  进行地址译码和设备选择：当CPU送来选择设备的地址码后，接口必须对地址进行译码以产生设备选择信息，使主机能和指定外设交换信息。
  实现数据缓冲：CPU与外设之间的速度不匹配设置的数据缓冲存取器。
  信号格式的转换：接口提供转换功能来消除外设和主机之间的电平、数据格式可能存在的差异。
  传送控制命令和状态信息：处理CPU与外设之间相互响应信号。

## Slide 11
2. I/O 接口的基本组成
命令寄存器
和命令译码器
设备选择
电路
设备状态
标记
数据缓冲
寄存器DBR
控制逻辑电路
I/O接口
外 部 设 备
数据线
命令
状态
数据线
命令线
状态线
CPU
地址线
5.3
5.3 I/O 接 口
内部接口：内部接口与系统总线相连，实质是与内存、CPU相连。数据传输方式只能是并行传输。
外部接口：外部接口通过接口电缆与外设相连，外部接口的数据传输可能是串行方式，因此I/O接口需具有串/并转换功能

## Slide 12
(1) 设备选择线
(2) 数据线
(3) 命令线
(4) 状态线
I/O 接口
设备
I/O 接口
设备
数据线
命令线
状态线
I/O总线
设备选择线
5.3
2. I/O 接口的基本组成
5.3 I/O 接 口

## Slide 13: 5.3 I/O接口
端口及其编址：
  I/O端口是指接口电路中可以被CPU直接访问的寄存器主要有：数据端口（读/写）、状态端口（读）和控制端口（写） ，这些端口加上控制逻辑电路组成接口。
  端口必须有端口地址：
    统一编址方式：又称存储器映射方式，把I/O端口当做存储器的单元进行地址分配，这种方式不需要专门设置I/O指令，通过访存指令可以访问。
    独立编址方式：又称I/O映射方式，是指I/O端口地址与存储器地址无关，需要设置专门的输入/输出指令访问端口。

## Slide 14
5.4 程序查询方式
是
是
否
否
CPU执行初始化程序，并预置传送参数。
向I/O接口发出命令字，启动I/O设备。
从外设接口读取其状态信息。
CPU不断查询I/O设备状态，知道外设准备就绪。
传送一次数据。
修改地址和计数器参数。
判断传送是否结束，若没结束转第③步直到计数器为0。
主要特点：CPU有“踏步”等待现象，CPU与I/O串行工作。接口设计简单、设备量少，但传送过程中要花费很多时间用于查询和等待，效率大大降低。

## Slide 15
5.5 程序中断方式
程序中断：是指计算机执行现行程序的过程中，出现某些急需处理的异常情况或特殊请求，CPU暂时中止现行程序转而响应该请求，处理完毕后CPU自动返回现行程序的断点处继续执行原程序。
程序中断的作用：
实现CPU与I/O设备的并行工作。
处理硬件故障和软件错误。
实现人机交互，用户干预机器需要用到中断系统。
实现多道程序、分时操作，多道程序的切换需借助中断系统。
实时处理需要借助中断系统来实现快速响应。
实现应用程序和操作的切换，称为“软中断”。
多处理器系统中各处理器之间的信息交流和任务切换。

## Slide 16
以打印机为例
发中断请求
空闲
接收
数据
接收
数据
准备
发中断请求
打印
打印
打印机
执行主程序
继续执行主程序
继续执行主程序
响应中断
中断返回
响应中断
中断返回
启动
打印机
传送
数据
传送
数据
CPU
CPU 与打印机并行工作

## Slide 17
程序中断方式工作流程
中断判优：
  中断系统瞬时只能响应一个中断源的请求，当同时多个中断源同时提出请求时，需要中断判优逻辑确定响应某个中断源。
  中断判优硬件实现：通过硬件排队器实现
  中断判优软件实现：通过查询程序实现
  优先级：
    硬件故障中断 高于 软件中断
    非屏蔽中断 高于 可屏蔽中断
    DMA请求 高于 I/O设备传送的中断请求
    高速设备 高于 低速设备
    输入设备 高于 输出设备
    实时设备 高于 普通设备

## Slide 18
程序中断方式工作流程
CPU响应中断的条件：
  中断源有中断请求
  CPU允许中断及开中断
  一条指令执行完毕，并且没有更紧迫的任务。
中断隐指令：CPU响应中断后的一系列操作由硬件直接实现，称该为中断隐指令。（不是真正的指令、不能也不允许被用户使用）
  保存断点：保存现场。
  关中断：不被新的中断打搅。
  引出中断服务程序：取中断服务程序的入口地址。
中断向量：不同设备有不同的中断服务程序，每个中断服务程序有一个入口地址供CPU查询，称中断向量，将全部的中断向量集中存储在某一区域称为中断向量表

## Slide 19
6.中断处理过程
关中断：CPU不响应其他优先级更高的中断。
保存断点：原来程序的断点必须保存，以便于恢复。
引出中断服务程序：取出中断服务程序的入口地址送入程序计数器（PC）：
  硬件向量法：硬件方式产生地址，再寻找入口。
  软件向量法：软件编程方式寻找入口。
保存现场和屏蔽字：保存程序状态字、中断屏蔽寄存器和CPU的某些寄存器。

## Slide 20
6.中断处理过程
开中断：允许响应更高级的中断，实现中断嵌套。
执行中断服务程序：中断系统核心。
关中断：保证恢复现场的时候不被中断。
恢复现场和屏蔽字：恢复现场和屏蔽字。
开中断：、中断返回：中断服务程序最后一条指令通常是中断返回指令，返回原程序断点。

## Slide 21
多重中断和中断屏蔽技术
中断屏蔽技术用于多重中断，CPU实现多重中断必须满足：
  在中断服务程序中提前设置开中断指令。
  优先级别高的中断源有权中断优先级别低的中断源。
  每个中断源都有一个屏蔽触发器，1表示阻止该中断源请求，0表示可以正常申请，屏蔽字寄存器的内容称为屏蔽字。
主程序
中断服务程序
主程序
中断服务程序1
中断服务程序2
中断服务程序3

## Slide 22
多重中断和中断屏蔽技术
例：某主机有4个中断源：A、B、C、D，其硬件排队优先次序为A>B>C>D，现要求将中断处理次序改为D>A>C>B。
  写出每个中断对应的屏蔽字
  按照时间轴给出的4个中断源的请求时刻，画出CPU执行程序的轨迹，中断源的中断服务程序时间均为20us。
解：D具有最高优先级因此屏蔽其他中断源，因此为：1111；A只能被D中断，因此为1110；C能被D，A中断，因此为0110；B优先级最低，因此为0100；
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
B
D
A
C
B
D
A
C

## Slide 23
5.6 DMA方式
DMA方式：其是一种完全有硬件进行成组信息传送的控制方式。具有程序中断方式的优点，在数据准备阶段，CPU与外设并行工作，开辟了一条新的“直接数据通路”，降低了CPU在传送数据时的开销。
CPU
主
存
ACC
中断接口
DMA 接口
I/O
设
备
中断方式数据传送通路
输入指令
输出指令
DMA方式数据传送通路

## Slide 24
1.DMA方式的特点
DMA方式的特点：
  其使主存与CPU的固定联系脱钩，主存可被CPU访问又可被外设访问。
  数据块传送时，主存地址确定、传送数据的计数等由硬件电路实现。
  主存中要开辟专用缓冲区，及时供给和接受外设的数据。
  DMA传送速度快，CPU和外设并行工作，提高系统效率。
  DMA在传送开始前要通过程序进行预处理，结束后要通过中断方式进行后处理。

## Slide 25
2. DMA控制器的组成
DMA接口
主
存
CPU
DMA
控
制
逻
辑
中
断
逻
辑
设备
HLDA
AR
WC
DAR
HRQ
中断请求
数据线
地址线
+1
+1
溢出信号
DREQ
DACK
BR
主存地址计数器
传送长度计数器
数据缓冲寄存器

## Slide 26
3. DMA 与主存交换数据的三种方式
(1) 停止 CPU 访问主存
控制简单
CPU 处于不工作状态或保持状态
未充分发挥 CPU 对主存的利用率
主存工作时间
CPU不执行程序
DMA不工作
DMA不工作
DMA工作
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t

## Slide 27
(2) 周期挪用（或周期窃取）
DMA 访问主存有三种可能
CPU 此时不访存
CPU 正在访存
CPU 与 DMA 同时请求访存
此时 CPU 将总线控制权让给 DMA
主存工作时间
CPU控制
并使用主存
DMA控制
并使用主存
t

## Slide 28
(3) DMA 与 CPU 交替访问
主存工作时间
DMA控制
并使用主存
CPU控制
并使用主存
t
CPU 工作周期
C1 专供 DMA 访存
C2 专供 CPU 访存
所有指令执行过程中的一个基准时间

## Slide 29
4. DMA 传送过程
预处理、数据传送、后处理
(1) 预处理
通过几条输入输出指令预置如下信息
通知 DMA 控制逻辑传送方向（入/出）
设备地址 DMA 的 DAR
主存地址 DMA 的 AR
传送字数 DMA 的 WC

## Slide 30
预处理：
主存起始地址
设备地址
传送数据个数
启动设备
DMA
DMA
DMA
数据传送：
继续执行主程序
同时完成一批数据传送
后处理：
中断服务程序
做 DMA 结束处理
继续执行主程序
CPU
(2) DMA 传送过程示意
允许传送？
主存地址送总线
数据送I/O设备（或主存 ）
主存地址 加 1
传送个数 减 1
数据块
传送结束？
向CPU申请 程序中断
DMA请求
否
否
是
是
数据传送

## Slide 31
(3) 数据传送过程（输入）
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
逻
辑
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
BR
BR
BR
BR
BR

## Slide 32
BR
BR
设备
DMA
控
制
逻
辑
中
断
逻
辑
AR
WC
DAR
DMA接口
主
存
CPU
+1
+1
DREQ
②
HRQ
③
HLDA
④
地址线
⑤
DACK
⑥
①
数据线
⑦
溢出信号
中断请求
AR
WC
+1
+1
(4) 数据传送过程（输出）
BR
BR
BR
BR

## Slide 33
(5) 后处理
校验送入主存的数是否正确
是否继续用 DMA
测试传送过程是否正确，错则转诊断程序
由中断服务程序完成

## Slide 34
三种方式的 CPU 工作效率比较
存取周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
DMA请求
启动I/O
I/O准备
I/O准备
一个存取周期
实现I/O与主存
之间的传送
CPU 执行
现行程序
CPU查询等待并传输I/O数据
CPU 执行
现行程序
启动I/O
I/O 准备及传送
指令执行周期结束
CPU 执行现行程序
CPU 执行现行程序
启动I/O
中断请求
I/O准备
I/O准备
CPU 处理中断服务程序
实现 I/O 与主机之间的传送
间
断
启动I/O
启动I/O
I/O准备
中断请求
启动I/O
I/O准备
一个存取周期
DMA请求
程序
查询
方式
程序
中断
方式
DMA
方式
I/O 准备及传送