## Slide 1: 计算机组成原理
主讲:李 仪
中南大学 自动化学院
Central South University

## Slide 2: 第六章 计算机的运算方法
6.1 无符号数和有符号数
6.3 定点运算
6.2 数的定点表示和浮点表示
6.4 浮点四则运算
6.5 算术逻辑单元

## Slide 3: 6.1 无符号数和有符号数
一、无符号数
寄存器的位数
反映无符号数的表示范围
8 位 0 ~ 255
16 位 0 ~ 65535

## Slide 4
带符号的数 符号数字化的数
+ 0.1011
0 1011
小数点的位置
+ 1100
0 1100
小数点的位置
– 1100
1 1100
小数点的位置
– 0.1011
1 1011
小数点的位置
真值 机器数
1. 机器数与真值
二、有符号数
6.1

## Slide 5
2. 原码表示法
带符号的绝对值表示
(1) 定义
整数
x 为真值
n 为整数的位数
如
x = +1110
[x]原 = 0 , 1110
[x]原 = 24 + 1110 = 1 , 1110
x = 1110
[x]原 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n x 0 ≥ x ＞ 2n
用 逗号 将符号位
和数值位隔开
6.1

## Slide 6
小数
x 为真值
如
x = + 0.1101
[x]原 = 0 . 1101
x = 0.1101
[x]原 = 1 ( 0.1101) = 1 . 1101
x 1 ＞ x ≥ 0
[x]原 =
1 – x 0 ≥ x ＞ 1
x = 0.1000000
[x]原 = 1 ( 0.1000000) = 1 . 1000000
x = + 0.1000000
[x]原 = 0 . 1000000
用 小数点 将符号
位和数值位隔开
用 小数点 将符号
位和数值位隔开
6.1

## Slide 7
(2) 举例
例 6.1 已知 [x]原 = 1.0011 求 x
解:
例 6.2 已知 [x]原 = 1,1100 求 x
解:
x = 1 [x]原 = 1 1.0011 = 0.0011
x = 24 [x]原 = 10000 1,1100 = 1100
–
–
0.0011
1100
由定义得
由定义得
6.1

## Slide 8
例 6.4 求 x = 0 的原码
解:
设 x = +0.0000
例 6.3 已知 [x]原 = 0.1101 求 x
解：
∴ x = + 0.1101
同理，对于整数
[+ 0]原 = 0,0000
[+0.0000]原 = 0.0000
x = 0.0000
[ 0.0000]原 = 1.0000
[ 0]原 = 1,0000
∴ [+ 0]原 ≠ [ 0]原
根据 定义 ∵ [x]原 = 0.1101
6.1

## Slide 9
原码的特点：
简单、直观
但是用原码做加法时，会出现如下问题：
能否 只做加法 ?
找到一个与负数等价的正数 来代替这个负数
就可使 减 加
加法 正 正
加
加法 正 负
加法 负 正
加法 负 负
减
减
加
要求 数1 数2 实际操作 结果符号
正
可正可负
可正可负
负
6.1

## Slide 10
(1) 补的概念
时钟
逆时针
- 3
6
3
顺时针
+ 9
6
15
- 12
3
3. 补码表示法
可见 3 可用 + 9 代替
记作 3 ≡ + 9 （mod 12）
同理 4 ≡ + 8 （mod 12）
5 ≡ + 7 （mod 12）
时钟以
12为模
减法 加法
称 + 9 是 – 3 以 12 为模的补数
6.1

## Slide 11
结论
一个负数加上 “模” 即得该负数的补数
两个互为补数的数 它们绝对值之和即为 模 数
计数器（模 16）
– 1011
1011
0000
+ 0101
1011
10000
1011 0000 ？
可见 1011 可用 + 0101 代替
记作 1011≡ + 0101 （mod 24）
同理 011≡ + 101 （mod 23）
0.1001≡ + 1.0111 （mod 2）
自然去掉
6.1

## Slide 12
+ 0101（mod24）
≡
1011
（mod24）
(2) 正数的补数即为其本身
+ 10000
+ 10000
两个互为补数的数
+ 0101
+ 10101
≡
分别加上模
结果仍互为补数
∴ + 0101 ≡ + 0101
+ 0101
24+1 – 1011
1,0101
用 逗号 将符号位
和数值位隔开
丢掉
1011
0 ,
1 ,
?
?
1011
（mod24）
可见
?
+ 0101
0101
0101
1011
0101
+
（mod24+1）
6.1
100000
=

## Slide 13
(3) 补码定义
整数
x 为真值
n 为整数的位数
[x]补 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n+1 + x 0 ＞ x ≥ 2n（mod 2n+1）
如
x = +1010
[x]补 = 27+1 +( 1011000 )
= 100000000
1011000
[x]补 = 0,1010
x = 1011000
1,0101000
用 逗号 将符号位
和数值位隔开
6.1

## Slide 14
小数
x 为真值
x = + 0.1110
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
2 + x 0 ＞ x ≥ 1（mod 2）
如
[x]补 = 0.1110
x = 0.1100000
1.0100000
[x]补 = 2+( 0.1100000 )
= 10.0000000
0.1100000
用 小数点 将符号位
和数值位隔开
6.1

## Slide 15
(4) 求补码的快捷方式
= 100000
= 1,0110
10101 + 1
= 1,0110
又[x]原 = 1,1010
则[x]补 = 24+1 1010
= 11111 + 1 1010
= 11111
1010
1010
当真值为 负 时，补码 可用 原码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
6.1
+ 1
设 x = 1010 时

## Slide 16
(5) 举例
解：
x = + 0.0001
解：由定义得
x = [x]补 – 2
= 1.0001 – 10.0000
[x]原 = 1.1111
例 6.6 已知 [x]补 = 1.0001
求 x
[x]补 [x]原
？
由定义得
6.1
例 6.5 已知 [x]补 = 0.0001
求 x
∴ x = 0.1111
–
= 0.1111
–

## Slide 17
例 6.7
解：
x = [x]补 – 24+1
= 1,1110 – 100000
[x]原 = 1,0010
当真值为 负 时，原码 可用 补码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
[x]补 [x]原
？
∴ x = 0010
= 0010
求 x
已知 [x]补 = 1,1110
由定义得
6.1

## Slide 18
真值
0, 1000110
1, 0111010
0.1110
1.0010
0.0000
0.0000
1.0000
0,1000110
1,1000110
0.1110
1.1110
0.0000
1.0000
不能表示
练习
求下列真值的补码
x = + 70
x = 0.1110
x = 0.0000
x = –70
x = 0.1110
x = 0.0000
x = 1.0000
[ 1]补 = 2 + x = 10.0000 1.0000 = 1.0000
[+ 0]补 = [ 0]补
由小数补码定义
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
2+ x 0 ＞ x ≥ –1（mod 2）
= 1000110
= – 1000110
[x]补 [x]原
6.1

## Slide 19
4. 反码表示法
(1) 定义
整数
[x]反 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
( 2n+1 – 1) + x 0 ≥ x ＞ 2n（mod 2n+1 1）
如
x = +1101
[x]反 = 0,1101
= 1,0010
x = 1101
[x]反 = (24+1 1) 1101
= 11111 1101
用 逗号 将符号位
和数值位隔开
x 为真值
n 为整数的位数
6.1

## Slide 20
小数
x = +0.1101
[x]反 = 0.1101
x = 0.1010
[x]反 = (2 2-4) 0.1010
= 1.1111 0.1010
= 1.0101
如
[x]反 =
x 1 ＞ x ≥ 0
( 2 – 2-n) + x 0 ≥ x ＞ 1（mod 2 2-n）
用 小数点 将符号位
和数值位隔开
x 为真值
6.1

## Slide 21
(2) 举例
例 6.10 求 0 的反码
设 x = +0.0000
x = – 0.0000
[+0.0000]反= 0.0000
[– 0.0000]反= 1.1111
∴ [+ 0]反 ≠ [– 0]反
解：
同理，对于整数
[+0]反= 0,0000
[– 0]反= 1,1111
例6.9 已知 [x]反 = 1,1110 求 x
由定义得
x = [x]反 – (24+1 –1)
= 1,1110 – 11111
= – 0001
例6.8 已知 [x]反 = 0,1110 求 x
解：
由定义得 x = + 1110
解：
6.1

## Slide 22
三种机器数的小结
对于正数，原码 = 补码 = 反码
对于负数 ，符号位为 1，其 数值部分
原码除符号位外每位取反末位加 1 补码
原码除符号位外每位取反 反码
最高位为符号位，书写上用“,”（整数）
或“.”（小数）将数值部分和符号位隔开
6.1

## Slide 23
例6.11
00000000
00000001
00000010
…
01111111
10000000
10000001
11111101
11111110
11111111
…
128
129
-0
-1
-128
-127
-127
-126
二进制代码
无符号数
对应的真值
原码对应
的真值
补码对应
的真值
反码对应
的真值
0
1
2
127
…
253
254
255
…
-125
-126
-127
…
-3
-2
-1
…
-2
-1
-0
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
6.1
+0
设机器数字长为 8 位（其中一位为符号位）
对于整数，当其分别代表无符号数、原码、补码和
反码时，对应的真值范围各为多少？

## Slide 24
例6.12
解：
已知 [y]补 求[ y]补
<Ⅰ> [y]补 = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
[ y]补 = 1.y1 y2 yn + 2-n
…
<Ⅱ> [y]补 = 1. y1 y2 yn
…
[ y]原 = 1.y1 y2 yn + 2-n
…
y = （0. y1 y2 yn + 2-n）
…
y = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
…
[ y]补 = 0. y1 y2 yn + 2-n
设 [y]补 = y0. y1 y2 yn
…
6.1
每位取反，
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
末位加 1
每位取反，
即得[ y]补
[y]补连同符号位在内，
末位加 1

## Slide 25
5. 移码表示法
补码表示很难直接判断其真值大小
如
十进制
x = +21
x = –21
x = +31
x = –31
x + 25
+10101 + 100000
+11111 + 100000
10101 + 100000
11111 + 100000
大
大
错
错
大
大
正确
正确
0,10101
1,01011
0,11111
1,00001
+10101
– 10101
+11111
– 11111
= 110101
= 001011
= 111111
= 000001
二进制
补码
6.1

## Slide 26
(1) 移码定义
x 为真值，n 为 整数的位数
移码在数轴上的表示
[x]移码
2n+1–1
2n
2n –1
–2n
0
0
真值
如
x = 10100
[x]移 = 25 + 10100
用 逗号 将符号位
和数值位隔开
x = –10100
[x]移 = 25 – 10100
[x]移 = 2n + x（2n＞x ≥ 2n）
= 1,10100
= 0,01100
6.1

## Slide 27
(2) 移码和补码的比较
设 x = +1100100
[x]移 = 27 + 1100100
[x]补 = 0,1100100
设 x = –1100100
[x]移 = 27 – 1100100
[x]补 = 1,0011100
补码与移码只差一个符号位
= 1,1100100
= 0,0011100
1
0
0
1
6.1

## Slide 28
- 1 0 0 0 0 0
- 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1 0
- 0 0 0 0 1
± 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 1
+ 0 0 0 1 0
+ 1 1 1 1 0
+ 1 1 1 1 1
…
…
真值 x ( n = 5 )
[x]补
[x]移
[x] 移对应的
十进制整数
(3) 真值、补码和移码的对照表
…
…
0
1
2
31
32
33
34
62
63
…
…
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
…
…
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
- 1 0 0 0 0 0
± 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
6.1

## Slide 29
当 x = 0 时
[+0]移 = 25 + 0
[– 0]移 = 25 – 0
∴ [+0]移 = [– 0]移
当 n = 5 时
最小的真值为 –25
[– 100000]移
可见，最小真值的移码为全 0
(4) 移码的特点
用移码表示浮点数的阶码
能方便地判断浮点数的阶码大小
= 1,00000
= 1,00000
= – 100000
= 000000
= 25–100000
6.1

## Slide 30: 6.2 数的定点表示和浮点表示
小数点按约定方式标出
一、定点表示
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
或
定点机
小数定点机
整数定点机
原码
补码
反码
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)
– 1 ~ +(1 – 2-n)
– 2n ~ +( 2n – 1)
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)

## Slide 31
二、浮点表示
N = S×rj
浮点数的一般形式
S 尾数
j 阶码
r 基数（基值）
计算机中 r 取 2、4、8、16 等
当 r = 2
N = 11.0101
= 0.110101×210
= 1.10101×21
= 1101.01×2-10
= 0.00110101×2100
计算机中 S 小数、可正可负
j 整数、可正可负
规格化数
二进制表示
6.2

## Slide 32
1. 浮点数的表示形式
jf j1 j2 jm Sf S1 S2 Sn
…
…
j 阶码
S 尾数
阶符
数符
阶码的
数值部分
尾数的数值部分
Sf 代表浮点数的符号
n 其位数反映浮点数的精度
m 其位数反映浮点数的表示范围
jf 和 m 共同表示小数点的实际位置
6.2

## Slide 33
2. 浮点数的表示范围
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
–2–( 2m–1)×2–n
2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大负数
最大正数
最小正数
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–215 ×( 1 – 2-10)
–2-15 × 2-10
2-15 × 2-10
215 ×( 1 – 2-10)
设 m = 4
n =10
上溢 阶码 > 最大阶玛
下溢 阶码 < 最小阶码 按 机器零 处理
6.2

## Slide 34
练习
设机器数字长为 24 位，欲表示±3万的十进制数，试问在保证数的最大精度的前提下，除阶符、数符各 取1 位外，阶码、尾数各取几位？
满足 最大精度 可取 m = 4，n = 18
解：
215 × 0.××× … … ××
15位
…
m = 4、5、6
15 位二进制数可反映 ±3 万之间的十进制数
∴
215 = 32768
214 = 16384
∵
6.2

## Slide 35
3. 浮点数的规格化形式
r = 2
尾数最高位为 1
r = 4
尾数最高 2 位不全为 0
r = 8
尾数最高 3 位不全为 0
4. 浮点数的规格化
r = 2
左规 尾数左移 1 位，阶码减 1
右规 尾数右移 1 位，阶码加 1
r = 4
左规 尾数左移 2 位，阶码减 1
右规 尾数右移 2 位，阶码加 1
r = 8
左规 尾数左移 3 位，阶码减 1
右规 尾数右移 3 位，阶码加 1
基数 r 越大，可表示的浮点数的范围越大
基数不同，浮点数的
规格化形式不同
基数 r 越大，浮点数的精度降低
6.2

## Slide 36
例如：
最大正数
= 215×( 1–2–10 )
2+1111 × 0.1111111111
10 个 1
最小正数
最大负数
最小负数
= 2–15×2–1
= –215×( 1–2– 10 )
= 2–16
= –2–15×2–1
= –2–16
2-1111 × 0.1000000000
9 个 0
2-1111 ×(– 0.1000000000)
9 个 0
2+1111 ×(– 0.1111111111)
10 个 1
设 m = 4，n = 10
尾数规格化后的浮点数表示范围
6.2

## Slide 37
三、举例
例 6.13 将 + 写成二进制定点数、浮点数及在定点机和浮点机中的机器数形式。其中数值部分均取 10 位，数符取 1 位，浮点数阶码取 5 位（含1位阶符）。
19
128
解：
设 x = +
19
128
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0010; 0. 1001100000
[x]补 = 1, 1110; 0. 1001100000
[x]反 = 1, 1101; 0. 1001100000
定点机中
浮点机中
000
x = 0.0010011
x = 0.0010011
x = 0.1001100000×2-10
[x]原 = [x]补 = [x]反 = 0.0010011000
6.2
19的二进制表示为10011，分母128位2的7次方，该分式是指10011*2的-111次方，即左移7位，即0.0010011。

## Slide 38
x = – 111010
0000
例 6.14
将 –58 表示成二进制定点数和浮点数，
并写出它在定点机和浮点机中的三种机器数及阶码
为移码，尾数为补码的形式（其他要求同上例）。
解：
设 x = –58
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0000111010
[x]补 = 1, 1111000110
[x]反 = 1, 1111000101
[x]原 = 0, 0110; 1. 1110100000
[x]补 = 0, 0110; 1. 0001100000
[x]反 = 0, 0110; 1. 0001011111
定点机中
浮点机中
[x]阶移、尾补 = 1, 0110; 1. 0001100000
x = – 111010
x = – (0.1110100000) × 2110
6.2

## Slide 39
例6.15
写出对应下图所示的浮点数的补码
形式。 设 n = 10，m = 4， 阶符、数符各取 1位。
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2( 2m–1)×(1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大正数
最小正数
–2–( 2m–1)×2–n
最大负数
解：
真值
最大正数
最小正数
最大负数
最小负数
215×(1 – 2–10)
2–15× 2–10
–2–15× 2–10
–215×(1 – 2–10)
0,1111; 0.1111111111
1,0001; 0.0000000001
1,0001; 1.1111111111
0,1111; 1.0000000001
补码
6.2

## Slide 40
当浮点数 尾数为 0 时，不论其阶码为何值
按机器零处理
机器零
当浮点数 阶码等于或小于它所表示的最小
数 时，不论尾数为何值，按机器零处理
如 m = 4 n = 10
当阶码用移码，尾数用补码表示时，机器零为
0, 0 0 0 0；0. 0 0 0
… …
1, 0 0 0 0 ； ×.×× ×
… …
×, × × × ×； 0. 0 0 0
… …
有利于机器中“ 判 0 ” 电路的实现
当阶码和尾数都用补码表示时，机器零为
6.2
（阶码 = 16）

## Slide 41
四、IEEE 754 标准
短实数
长实数
临时实数
符号位 S 阶码 尾数 总位数
1 8 23 32
1 11 52 64
1 15 64 80
S 阶码（含阶符） 尾 数
数符
小数点位置
尾数为规格化表示
非 “0” 的有效位最高位为 “1”（隐含）
6.2

## Slide 42: 6.3 定 点 运 算
一、移位运算
1. 移位的意义
15 米 = 1500 厘米
小数点右移 2 位
机器用语
15 相对于小数点 左移 2 位
（ 小数点不动 ）
.
.
左移 绝对值扩大
右移 绝对值缩小
在计算机中，移位与加减配合，能够实现乘除运算

## Slide 43
2. 算术移位规则
1
右移 添 1
左移 添 0
0
反 码
补 码
原 码
负数
0
原码、补码、反码
正数
添补代码
码 制
符号位不变
6.3

## Slide 44
例6.16
设机器数字长为 8 位（含一位符号位），写出
A = +26时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。
解：
A = +26
则 [A]原 = [A]补 = [A]反 = 0,0011010
+ 6
0,0000110
+13
0,0001101
+104
0,1101000
+ 52
0,0110100
+26
0,0011010
移位前
[A]原=[A]补=[A]反
对应的真值
机 器 数
移位操作
1
2
1
2
= +11010
6.3

## Slide 45
例6.17
设机器数字长为 8 位（含一位符号位），写出
A = –26时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。
解：
A = – 26
– 6
1,0000110
– 13
1,0001101
– 104
1,1101000
– 52
1,0110100
– 26
1,0011010
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
1
2
1
2
原码
= – 11010
6.3

## Slide 46
– 6
1,1111001
– 13
1,1110010
– 104
1,0010111
– 52
1,1001011
– 26
1,1100101
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
1
2
1
2
– 7
1,1111001
– 13
1,1110011
– 104
1,0011000
– 52
1,1001100
– 26
1,1100110
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
1
2
1
2
补码
反码
6.3

## Slide 47
3. 算术移位的硬件实现
（a）真值为正
（b）负数的原码
（c）负数的补码
（d）负数的反码
0
0
0
1
0
0
丢 1
丢 1
出错
影响精度
出错
影响精度
正确
影响精度
正确
正确
6.3

## Slide 48
4. 算术移位和逻辑移位的区别
算术移位
有符号数的移位
逻辑移位
无符号数的移位
逻辑左移
逻辑右移
低位添 0，高位移丢
高位添 0，低位移丢
例如 01010011
逻辑左移
10100110
逻辑右移
01011001
算术左移
算术右移
00100110
11011001（补码）
高位 1 移丢
0
1 0 1 0 0 1 1 0
Cy
0 1 0 1 0 0 1 1
0
0
10110010
6.3

## Slide 49
二、加减法运算
1. 补码加减运算公式
(1) 加法
(2) 减法
整数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2n+1）
小数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2）
A–B
= A+(–B )
整数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
= [A]补 + [ – B]补
(mod 2n+1)
小数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
(mod 2)
连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉
= [A]补 + [ – B]补
6.3

## Slide 50
2. 举例
解：
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 0 . 1 0 1 1
= 1 . 1 0 1 1
= 1 0 . 0 1 1 0
= [A + B]补
验证
例 6.18
设 A = 0.1011，B = – 0.0101
求 [A + B]补
0.1011
– 0.0101
0.0110
∴ A + B = 0 . 0 1 1 0
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 1 , 0 1 1 1
= 1 , 1 0 1 1
= 1 1 , 0 0 1 0
= [A + B]补
验证
– 1001
– 1110
– 0101
+
例 6.19
设 A = –9，B = –5
求 [A+B]补
解：
∴ A + B = – 1110
6.3

## Slide 51
例 6.20
设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = 15， B = 24，用补码求 A – B
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [– B]补
+
[A]补
= 0, 0001111
[– B]补
= 1, 1101000
= 1, 1110111
= [A – B]补
[B]补 = 0, 0011000
练习 1
设 x = y = 用补码求 x+y
9
16
11
16
x + y = – 0.1100 =
12
16
–
练习 2 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = – 97，B = +41，用补码求 A – B
A – B = + 1110110 = + 118
∴ A – B = – 1001 = –9
错
错
6.3
X的二进制表示为0.1001，Y的二进制表示为0.1011。

## Slide 52
3. 溢出判断
(1) 一位符号位判溢出
参加操作的 两个数（减法时即为被减数和“求补”
以后的减数）符号相同，其结果的符号与原操作
数的符号不同，即为溢出
硬件实现
最高有效位的进位 符号位的进位 = 1
如
1 0 = 1
0 1 = 1
有 溢出
0 0 = 0
1 1 = 0
无 溢出
6.3
溢出

## Slide 53
(2) 两位符号位判溢出
[x]补'
=
x 1 ＞x ≥ 0
4 + x 0 ＞x ≥ –1（mod 4）
[x]补' + [y]补' = [ x + y ]补' （mod 4）
[x –y]补' = [x]补' + [– y]补' （mod 4）
结果的双符号位 相同 未溢出
结果的双符号位 不同 溢出
最高符号位 代表其 真正的符号
00. ×××××
11. ×××××
10. ×××××
01. ×××××
00, ×××××
11, ×××××
10, ×××××
01, ×××××
6.3

## Slide 54
4. 补码加减法的硬件配置
V
0 A n
GA
GS
加法器（n+1）
溢出
判断
求补控制
逻 辑
0 X n
A、X 均 n+1 位
用减法标记 GS 控制求补逻辑
6.3

## Slide 55
三、乘法运算
1. 分析笔算乘法
A = – 0.1101 B = 0.1011
A×B = – 0.10001111
0 . 1 1 0 1
0 . 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 0 1
0 . 1 0 0 0 1 1 1 1
符号位单独处理
乘数的某一位决定是否加被乘数
4个位积一起相加
乘积的位数扩大一倍
×
乘积的符号心算求得
？
6.3

## Slide 56
2. 笔算乘法改进
A • B = A • 0.1011
= 0.1A + 0.00A + 0.001A +0.0001A
= 0.1A + 0.00A + 0.001( A +0.1A)
= 0.1A + 0.01[0 • A + 0. 1( A +0.1A)]
= 0.1{A +0.1[ 0 • A+0.1(A + 0.1A)]}
= 2-1{A +2-1[ 0 • A+2-1(A + 2-1(A+0))]}
①
②
⑧
第一步 被乘数A + 0
第二步 1，得新的部分积
第八步 1，得结果
③
第三步 部分积 + 被乘数
…
右移一位
6.3

## Slide 57
3. 改进后的笔算乘法过程（竖式）
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
初态，部分积 = 0
乘数为 1，加被乘数
乘数为 1，加被乘数
乘数为 0，加 0
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 0 1
1 1
1 . 0 0 0 1
1 1 1
乘数为 1，加 被乘数
0 . 1 0 0 0
1 1 1 1
1，得结果
1 0 1 1
=
0 . 0 1 1 0
1，形成新的部分积
1 1 0 1
=
0 . 1 0 0 1
1，形成新的部分积
1 1 1 0
=
0 . 0 1 0 0
1，形成新的部分积
1 1 1 1
=
部 分 积 乘 数 说 明
6.3

## Slide 58
小结
被乘数只与部分积的高位相加
由乘数的末位决定被乘数是否与原部分积相加，
然后 1 形成新的部分积，同时 乘数 1（末
位移丢），空出高位存放部分积的低位。
硬件
3个寄存器，具有移位功能
一个全加器
6.3
乘法 运算 加和移位。n = 4，加 4 次，移 4 次

## Slide 59
4. 原码乘法
(1) 原码一位乘运算规则
以小数为例
设[x]原 = x0.x1x2 xn
…
[y]原 = y0.y1y2 yn
…
= (x0 y0). x*y*
[x • y]原 = (x0 y0).(0.x1x2 xn)(0.y1y2 yn)
…
…
式中 x*= 0.x1x2 xn 为 x 的绝对值
…
y*= 0.y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
乘积的符号位单独处理 x0 y0
数值部分为绝对值相乘 x* • y*
6.3

## Slide 60
(2) 原码一位乘递推公式
x*• y* = x*(0.y1y2 yn)
…
= x*(y12-1+y22-2+ + yn2-n)
…
= 2-1(y1x*+2-1(y2x*+ 2-1(ynx* + 0) ))
…
…
z1
zn
z0 = 0
z1 = 2-1(ynx*+z0)
z2 = 2-1(yn-1x*+z1)
zn = 2-1(y1x*+zn-1)
…
……
z0
6.3

## Slide 61
例6.21
已知 x = – 0.1110 y = 0.1101 求[x • y]原
解：
6.3
数值部分的运算
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
部分积 初态 z0 = 0
部 分 积 乘 数 说 明
0 . 0 1 1 1
0
1 . 0 0 0 1
1 0
1 . 0 1 1 0
1 1 0
0 . 1 0 1 1
0 1 1 0
1，得 z4
逻辑右移
逻辑右移
1 1 0 1
=
0 . 0 1 1 1
1，得 z1
0 1 1 0
=
0 . 0 0 1 1
1，得 z2
1 0 1 1
=
0 . 1 0 0 0
1，得 z3
1 1 0 1
=

## Slide 62
② 数值部分按绝对值相乘
① 乘积的符号位 x0 y0 = 1 0 = 1
x*• y* = 0. 1 0 1 1 0 1 1 0
则 [x • y]原 = 1. 1 0 1 1 0 1 1 0
特点
绝对值运算
逻辑移位
例6.21 结果
用移位的次数判断乘法是否结束
6.3

## Slide 63
(3) 原码一位乘的硬件配置
A、X、Q 均 n+1 位
移位和加受末位乘数控制
0 A n
加 法 器
控 制 门
0 X n
移位和加控制
计数器 C
S
GM
0
Q n
右移
6.3

## Slide 64
(4) 原码两位乘
原码乘
符号位 和 数值位 部分 分开运算
两位乘
每次用 乘数的 2 位判断 原部分积
是否加 和 如何加 被乘数
1 1
1 0
0 1
0 0
新的部分积
乘数yn-1 yn
加 “0” 2
加 1 倍的被乘数 2
加 2 倍的被乘数 2
加 3 倍的被乘数 2
3 ？
先 减 1 倍 的被乘数
再 加 4 倍 的被乘数
4
– 1
3
100
– 01
11
6.3

## Slide 65
(5) 原码两位乘运算规则
1
1 1
1
1 0
1
0 1
1
0 0
0
1 1
0
1 0
0
0 1
0
0 0
操 作 内 容
标志位Cj
乘数判断位yn-1yn
z 2, y* 2, Cj 保持“0”
z 2, y* 2, Cj 保持“1”
z–x* 2, y* 2, Cj 保持“1”
z+2x* 2, y* 2, Cj 保持“0”
z+x* 2, y* 2, Cj 保持“0”
共有操作 +x* +2x* –x* 2
实际操作 +[x*]补 +[2x*]补 +[–x* ]补 2 补码移
z–x* 2, y* 2, 置“1” Cj
z+2x* 2, y* 2, 置“0” Cj
6.3
z+x* 2, y* 2, 置“0” Cj

## Slide 66
例6.22
已知 x = 0.111111 y = – 0.111001 求[x·y]原
0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 0 . 1 1 1 1 1 1
0 0 0 . 1 1 1 1 1 1
0 0 . 1 1 1 0 0 1
0
初态 z0 = 0
+ x*， Cj = 0
0 1 0 . 0 0 1 1 0 1
1 1
0 0 0 . 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1
1 1 1 . 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1
0 0 1 . 1 1 1 1 1 0
+ 2x*，Cj = 0
1 1 1 . 0 0 0 0 0 1
– x*， Cj = 1
0 0 0 . 1 1 1 1 1 1
+ x*， Cj = 0
0
0 0 0 . 0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 1 0
2
0
0 0 0 . 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 1
2
1
1 1 1 . 1 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 1 0 0
2
Cj
部 分 积 乘 数
说 明
补码右移
补码右移
6.3
解：
数值部分的运算

## Slide 67
② 数值部分的运算
① 乘积的符号位 x0 y0 = 0 1 = 1
x*• y* = 0. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
则 [x • y]原 = 1. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
例6.22 结果
特点
绝对值的补码运算
算术移位
用移位的次数判断乘法是否结束
6.3

## Slide 68
(6) 原码两位乘和原码一位乘比较
符号位
操作数
移位
移位次数
最多加法次数
x0 y0
x0 y0
绝对值
绝对值的补码
逻辑右移
算术右移
n
n
n
2
（n为偶数）
n
2
+1（n为偶数）
思考 n 为奇数时，原码两位乘 移 ？次
最多加 ？次
原码一位乘
原码两位乘
6.3

## Slide 69
5. 补码乘法
设 被乘数
乘数
[x]补 = x0.x1x2 xn
…
[y]补 = y0.y1y2 yn
…
① 被乘数任意，乘数为正
同原码乘
但 加 和 移位 按 补码规则 运算
乘积的符号自然形成
② 被乘数任意，乘数为负
乘数[y]补，去掉符号位，操作同 ①
最后 加[–x]补，校正
(1) 补码一位乘运算规则
6.3
以小数为例

## Slide 70
③ Booth 算法
（被乘数、乘数符号任意）
设[x]补 = x0.x1x2 xn [y]补 = y0.y1y2 yn
…
…
[x · y]补
= [x]补( 0.y1 yn ) – [x]补 · y0
…
= [x]补(y1 2-1+y22-2+ +yn2-n) – [x]补 · y0
…
= [x]补(–y0+y1 2-1+y22-2+ +yn2-n)
…
= [x]补[–y0+(y1 – y12-1)+(y22-1–y22-2)+ +(yn2-(n-1)–yn2-n)]
…
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn–yn-1)2-(n-1)+(0 –yn)2-n)]
…
y1 2-1 + +
…
yn 2-n
–[x]补= +[–x]补
2-1 = 20 – 2-1
2-2 = 2-1 – 2-2
2-1
2-2
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn+1–yn)2-n]
…
附加位 yn+1
6.3

## Slide 71
④ Booth 算法递推公式
[z0]补= 0
[z1]补= 2-1{(yn+1–yn)[x]补+[z0]补} yn+1 = 0
[zn]补= 2-1{(y2–y1)[x]补+[zn-1]补}
…
[x · y]补= [zn]补+(y1–y0)[x]补
最后一步不移位
如何实现
yi+1–yi ?
0 0
0 1
1 0
1 1
1
+[x]补 1
+[–x]补 1
1
yi yi+1
操作
yi+1–yi
0
1
-1
0
6.3

## Slide 72
例6.23
已知 x = +0.0011 y = – 0.1011 求[x·y]补
解：
0 0 . 0 0 0 0
1 1 . 1 1 0 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
1 . 0 1 0 1
0
0 0 . 0 0 0 1
1
1 1 . 1 1 0 1
1 1
0 0 . 0 0 0 1
1 1 1
1 1 . 1 1 0 1
1 1 1 1
[x]补 = 0.0011
[y]补 = 1.0101
[–x]补 = 1.1101
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 0 1 0
1
1
+[x]补
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 0 1
0
1
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 1 1 0
1
1
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0
1
+[–x]补
+[x]补
∴ [x·y]补
=1.11011111
最后一步不移位
6.3
符号位低位为1，则右移符号位添1，符号位低位为0，则右移符号位添0.

## Slide 73
(2) Booth 算法的硬件配置
A、X、Q 均 n + 2 位
移位和加受末两位乘数控制
0 A n+1
n + 2 位加法器
控 制 门
0 X n+1
0 Q n n+1
移位和加
控制逻辑
计数器 C
GM
00,11
01
10
右移
6.3

## Slide 74
乘法小结
原码乘 符号位 单独处理
补码乘 符号位 自然形成
原码乘去掉符号位运算 即为无符号数乘法
不同的乘法运算需有不同的硬件支持
整数乘法与小数乘法完全相同
可用 逗号 代替小数点
6.3

## Slide 75
四、除法运算
1. 分析笔算除法
x = – 0.1011 y = 0.1101 求 x÷y
0 . 1 0 1 1
0 . 1 1 0 1
⌒
0 . 0 1 1 0 1
0 . 0 1 0 0 1
0 . 0 0 1 1 0 1
0 . 0 0 0 1 0 1
0 . 0 0 0 0 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0 0 1 1 1
1
商符单独处理
心算上商
余数不动低位补“0”
减右移一位的除数
上商位置不固定
x÷y = – 0. 1 1 0 1
余数 – 0. 0 0 0 0 0 1 1 1
商符心算求得
0
0 .
1
0
1
0
0
0
？
？
？
6.3

## Slide 76
2. 笔算除法和机器除法的比较
笔算除法
机器除法
商符单独处理
心算上商
符号位异或形成
| x | – | y | ＞ 0 上商 1
| x | – | y | ＜ 0 上商 0
余数 不动 低位补“0”
减右移一位 的除数
2 倍字长加法器
上商位置 不固定
余数 左移一位 低位补“0”
减 除数
1 倍字长加法器
在寄存器 最末位上商
6.3

## Slide 77
3. 原码除法
以小数为例
[x0]原 = x0.x1x2 xn
…
[y0]原 = y0.y1y2 yn
…
式中 x* = 0.x1x2 xn 为 x 的绝对值
y* = 0.y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
…
数值部分为绝对值相除
x*
y*
被除数不等于 0
除数不能为 0
小数定点除法 x* ＜ y*
整数定点除法 x* ＞ y*
商的符号位单独处理 x0 y0
[ ]原 = (x0 y0).
x
y
x*
y*
约定
6.3

## Slide 78
(1) 恢复余数法
0 . 1 0 1 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 0 0 0 0
+[– y*]补
0
1 . 1 1 1 0
余数为负，上商 0
0 . 1 1 0 1
恢复余数
0
0 . 1 0 0 1
余数为正，上商 1
+[– y*]补
1 . 0 1 1 0
0
1
1 . 0 0 1 0
0 1
1
+[–y*]补
解：
被除数（余数） 商 说 明
[x]原 = 1.1011 [y]原 = 1.1101
① x0 y0 = 1 1 = 0
②
x = – 0.1011 y = – 0.1101
求
[ ]原
x
y
例6.24
1
0 . 1 0 1 1
恢复后的余数
0
+[y*]补
[y*]补 = 0.1101 [– y*]补 = 1.0011
逻辑左移
逻辑左移
6.3

## Slide 79
0 . 0 1 0 1
0 1
余数为正，上商 1
被除数（余数） 商 说 明
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 1 0
0 1 1
+[– y*]补
1 . 1 1 0 1
0 1 1
余数为负，上商 0
恢复余数
1 . 0 1 0 0
0 1 1 0
1
+[– y*]补
0 . 0 1 1 1
0 1 1 0
余数为正，上商 1
= 0.1101
x*
y*
∴
[ ]原
x
y
= 0.1101
上商 5 次
第一次上商判溢出
余数为正 上商 1
余数为负 上商 0，恢复余数
移 4 次
1
0
0 . 1 0 1 0
恢复后的余数
0 1 1 0
1
+[y*]补
逻辑左移
6.3

## Slide 80
(2) 不恢复余数法
余数 Ri＞0 上商 “1”，2Ri – y*
余数 Ri＜0 上商 “0”， Ri + y* 恢复余数
2( Ri+y*) – y* = 2Ri + y*
加减交替
恢复余数法运算规则
不恢复余数法运算规则
上商“1” 2Ri – y*
上商“0” 2Ri + y*
（加减交替法）
6.3

## Slide 81
x = – 0.1011 y = – 0.1101 求
[ ]原
x
y
解：
例6.25
0 . 1 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
+[– y*]补
0
1 . 1 1 1 0
余数为负，上商 0
1 . 1 1 0 0
0
1
+[y*]补
0
0 . 1 0 0 1
余数为正，上商 1
+[– y*]补
1 . 0 0 1 0
0 1
1
+[– y*]补
+[y*]补
0 . 1 0 1 0
0 1 1
1
1 . 1 0 1 0
0 1 1 0
1
0 . 0 1 0 1
0 1
余数为正，上商 1
0 . 0 1 1 1
0 1 1 0
余数为正，上商 1
1 . 1 1 0 1
0 1 1
余数为负，上商 0
[x]原 = 1.1011
[y*]补 = 0.1101
[–y*]补 = 1.0011
[y]原 = 1.1101
1
1
0
1
逻辑左移
6.3

## Slide 82
① x0 y0 = 1 1 = 0
②
x*
y*
= 0.1101
∴ = 0.1101
[ ]原
x
y
上商 n+1 次
例6.25 结果
特点
用移位的次数判断除法是否结束
第一次上商判溢出
移 n 次，加 n+1 次
6.3

## Slide 83
(3) 原码加减交替除法硬件配置
A、X、Q 均 n +1 位
用 Qn 控制加减交替
0 A n
n + 1 位加法器
控 制 门
0 X n
0 Q n
计数器 C
GD
加
减
移位和加控制逻辑
S
V
左移
6.3

## Slide 84
[Ri]补= 0.1000
[x]补 = 1.1101
[y]补 = 1.0101
4. 补码除法
(1) 商值的确定
x = 0.1011
y = 0.0011
[x]补 = 0.1011
[y]补 = 0.0011
[x]补 = 0.1011
[–y]补 = 1.1101
[Ri]补= 0.1000
x = – 0.0011
y = – 0.1011
[x]补 = 1.1101
[–y]补 = 0.1011
x*＞y*
[Ri]补与[y]补同号
“够减”
x*＜y*
[Ri]补与[y]补异号
“不够减”
+
+
① 比较被除数和除数绝对值的大小
x 与 y 同号
6.3

## Slide 85
[x]补和[y]补
求 [Ri]补
[Ri]补与 [y]补
同号
异号
[x]补– [y]补
[x]补+ [y]补
同号，“够减”
异号，“够减”
小结
x = 0.1011
y = – 0.0011
[x]补 = 0.1011
[y]补 = 1.1101
[x]补 = 0.1011
[y]补 = 1.1101
[Ri]补= 0.1000
x = – 0.0011
y = 0.1011
[x]补 = 1.1101
[y]补 = 0.1011
[x]补 = 1.1101
[y]补 = 0.1011
[Ri]补= 0.1000
x*＞y*
[Ri]补与[y]补异号
“够减”
x*＜y*
[Ri]补与[y]补同号
“不够减”
+
+
x 与 y 异号
6.3

## Slide 86
② 商值的确定
[x]补与 [y]补同号
正商
按原码上商
“够减”上“1”
“不够减”上“0”
[x]补与 [y]补异号
负商
按反码上商
“够减”上“0”
“不够减”上“1”
[Ri]补与[y]补
商值
同 号
异 号
1
0
0 .
原码
1
×.×××× 1
1 .
反码
1
×.×××× 1
末位恒置“1”法
[x]补与 [y]补
商
[Ri]补与 [y]补
商 值
够减
不够减
够减
不够减
同 号
异 号
正
负
1
0
0
1
原码上商
反码上商
小 结
简 化 为
（同号）
（异号）
（异号）
（同号）
6.3

## Slide 87
(2) 商符的形成
除法过程中自然形成
[x]补和[y]补同号
[x]补–[y]补
比较[Ri]补和[y]补
同号(够)“1”
异号(不够)“0”
原码上商
小数除法 第一次“不够”上“0”
正商
[x]补和[y]补异号
[x]补+[y]补
比较[Ri]补和[y]补
异号(够)“0”
同号(不够)“1”
反码上商
小数除法 第一次“不够”上“1”
负商
6.3

## Slide 88
(3) 新余数的形成
[Ri]补和 [y]补
商
新余数
同 号
异 号
1
0
2[Ri]补 + [–y]补
2[Ri]补 + [ y ]补
加减交替
6.3

## Slide 89
例6.26
设 x = – 0.1011 y = 0.1101
求 并还原成真值
[ ]补
x
y
解：
[x]补 = 1.0101 [y]补 = 0.1101 [–y]补 = 1.0011
1 . 0 1 0 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
异号做加法
1
0 . 0 0 1 0
同号上“1”
1 . 0 1 1 1
1
异号上“0”
+[y]补
1 . 1 0 1 1
1 0
异号上“0”
+[y]补
0 . 0 0 1 1
1 0 0
同号上“1”
0 . 0 1 0 0
1
1
0 . 1 1 1 0
1 0
1
1 . 0 1 1 0
1 0 0
1
末位恒置“1”
0 . 0 1 1 0
1 0 0 1
1
[ ]补= 1.0011
x
y
∴
0
0
1
1
+[–y]补
x
y
= – 0.1101
则
逻辑左移
6.3

## Slide 90
(4) 小结
补码除法共上商 n +1 次（末位恒置 1）
第一次为商符
加 n 次 移 n 次
第一次商可判溢出
精度误差最大为 2-n
6.3

## Slide 91: 6.4 浮点四则运算
一、浮点加减运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 对阶
(1) 求阶差
(2) 对阶原则
Δj = jx – jy =
jx= jy 已对齐
jx＞ jy
jx＜ jy
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
小阶向大阶看齐
Sx 1,
Sy 1,
Sx 1,
Sy 1,
= 0
＞ 0
＜ 0
jx–1
jy+1
jx+1
jy–1

## Slide 92
例如
x = 0.1101 × 201 y = (–0.1010) × 211
求 x + y
解：
[x]补 = 00, 01; 00.1101 [y]补 = 00, 11; 11.0110
1. 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 01
11, 01
11, 10
阶差为负（ – 2）
[Sx]补'
= 00.0011
[Sy]补
= 11.0110
11.1001
∴ Sx 2 jx+ 2
∴ [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
② 对阶
[x]补' = 00, 11; 00.0011
+
+
对阶后的[Sx]补'
6.4
① 求阶差
2. 尾数求和

## Slide 93
3. 规格化
(1) 规格化数的定义
(2) 规格化数的判断
r = 2 ≤ |S| ＜1
1
2
S＞0
真值
原码
补码
反码
规格化形式
S＜ 0
规格化形式
真值
原码
补码
反码
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
原码 不论正数、负数，第一数位为1
补码 符号位和第 1 数位不同
– 0.1×× ×
…
1.1×× ×
…
1.0×× ×
…
1.0×× ×
…
6.4

## Slide 94
特例
S = – = – 0.100 0
1
2
…
1
2
∴ [– ]补 不是规格化的数
S = – 1
∴ [–1]补 是规格化的数
[S]原 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 0 0 0 0
…
6.4

## Slide 95
(3) 左规
(4) 右规
尾数 1，阶码减 1，直到数符和第一数位不同为止
上例 [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
左规后 [x+y]补 = 00, 10; 11. 0010
∴ x + y = (– 0.1110)×210
当 尾数溢出（ >1）时，需 右规
即尾数出现 01. ×× ×或 10. ×× ×时
…
…
尾数 1，阶码加 1
6.4

## Slide 96
例6.27
x = 0.1101× 210 y = 0.1011× 201
求 x +y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 00, 010; 00. 110100
[y]补 = 00, 001; 00. 101100
① 对阶
② 尾数求和
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 010
11, 111
100, 001
阶差为 +1
∴ Sy 1, jy+1
∴ [y]补' = 00, 010; 00. 010110
[Sx]补 = 00. 110100
[Sy]补' = 00. 010110
对阶后的[Sy]补'
01. 001010
+
+
尾数溢出需右规
6.4

## Slide 97
③ 右规
[x +y]补 = 00, 010; 01. 001010
[x +y]补 = 00, 011; 00. 100101
右规后
∴ x +y = 0. 100101 × 211
4. 舍入
在 对阶 和 右规 过程中，可能出现 尾数末位丢失
引起误差，需考虑舍入
(1) 0 舍 1 入法
(2) 恒置 “1” 法
6.4

## Slide 98
例 6.28
x = (– —)×2-5 y = (—) ×2-4
5
8
7
8
求 x – y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 11, 011; 11. 011000
[y]补 = 11, 100; 00. 111000
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 11, 011
00, 100
11, 111
阶差为 –1
∴ Sx 1, jx+ 1
∴ [x]补' = 11, 100; 11. 101100
x = (– 0.101000)×2-101
y = ( 0.111000)×2-100
+
6.4

## Slide 99
② 尾数求和
[Sx]补´ = 11. 101100
[–Sy]补 = 11. 001000
+
110. 110100
③ 右规
[x+y]补 = 11, 100; 10. 110100
[x+y]补 = 11, 101; 11. 011010
右规后
∴ x – y = (–0.100110)×2-11
= (– —)×2-3
19
32
6.4

## Slide 100
5. 溢出判断
设机器数为补码，尾数为 规格化形式，并假
设阶符取 2 位，阶码取 7 位，数符取 2 位，尾数
取 n 位，则该 补码 在数轴上的表示为
上溢
下溢
上溢
对应
负浮点数
对应
正浮点数
00,1111111;11.00 0
…
00,1111111;00.11 1
…
11,0000000;11.011 1
…
11,0000000;00.100 0
…
2127×(–1)
– 2-128×(2-1+ 2-n)
2-128×2-1
2127×(1–2-n)
最小负数
最大负数
最小正数
最大正数
0
阶码
01, ××···×
阶码
01, ××···×
阶码 10, ××···×
按机器零处理
6.4

## Slide 101
二、浮点乘除运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 乘法
x · y = (Sx · Sy)×2jx+jy
2. 除法
x
y
=
Sx
Sy
× 2jx – jy
(1) 阶码采用 补码定点加（乘法）减（除法）运算
(2) 尾数乘除同 定点 运算
4. 浮点运算部件
阶码运算部件，尾数运算部件
3. 步骤
(3) 规格化
6.4

## Slide 102: 6.5 算术逻辑单元
一、ALU 电路
组合逻辑电路
Ki 不同取值
Fi 不同
四位 ALU 74181
M = 0 算术运算
M = 1 逻辑运算
S3 ~ S0 不同取值，可做不同运算
ALU
Ai
Bi
Fi
…
Ki

## Slide 103
二、快速进位链
1. 并行加法器
= Ai Bi + (Ai+Bi)Ci-1
di = Ai Bi 本地进位
ti = Ai + Bi 传送条件
则 Ci = di + tiCi-1
Si = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1
Ci = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1
FAn
FAn-1
FA1
FA0
FAn-2
Cn
Sn
Cn-1
Sn-1
Cn-2
Sn-2
……
C1
S1
C0
S0
C-1
A0
B0
A1
B1
An-2
Bn-2
An-1
Bn-1
An
Bn
6.5

## Slide 104
2. 串行进位链
进位链
传送进位的电路
串行进位链
进位串行传送
以 4 位全加器为例，每一位的进位表达式为
C0 = d0 + t0C-1
C1 = d1 + t1C0
C2 = d2 + t2C1
C3 = d3 + t3C2
= d0 • t0C-1
4 位 全加器产生进位的全部时间为 8ty
n 位全加器产生进位的全部时间为 2nty
&
&
&
&
&
&
&
&
C3
t3
t2
t1
t0
C2
C1
C0
C-1
d3
d2
d1
d0
设与非门的级延迟时间为ty
6.5

## Slide 105
3. 并行进位链
n 位加法器的进位同时产生
以 4 位加法器为例
C0 = d0 + t0C-1
C1 = d1 + t1C0
C2 = d2 + t2C1
C3 = d3 + t3C2
= d1 + t1d0 + t1t0C-1
= d2 + t2d1 + t2t1d0 + t2t1t0C-1
= d3 + t3d2 + t3t2d1 + t3t2t1d0 + t3t2t1t0C-1
（先行进位，跳跃进位）
当 di ti 形成后，只需 2.5ty
产生全部进位
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
C-1
d3
t3
d2
t2
d1
t1
d0
t0
1
≥1
1
1
C0
C1
C2
C3
设与或非门的延迟时间为 1.5ty
6.5

## Slide 106
n 位全加器分若干小组，小组中的进位同时产生，
小组与小组之间采用串行进位
当 di ti 形成后
经 2.5 ty
5 ty
7.5 ty
1 0 ty
(1) 单重分组跳跃进位链
第 1 组
第 2 组
第 3 组
第 4 组
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
d15
t15
d14
d13
d12
t14
t13
t12
d11
d10
d9
d8
t11
t10
t9
t8
d7
d6
d5
d4
t7
t6
t5
t4
d3
d2
d1
d0
t3
t2
t1
t0
产生 C3 ~ C0
产生 C7 ~ C4
产生 C11 ~ C8
产生 C15 ~ C12
6.5
以 n = 16 为例
C-1

## Slide 107
(2) 双重分组跳跃进位链
n 位全加器分若干大组，大组中又包含若干小组。每个大组中小组的最高位进位同时产生。大组与大组之间采用串行进位。
以 n = 32 为例
1
3
2
4
5
6
7
8
第 一 大 组
第 二 大 组
C31
C27
C23
C19
C15
C11
C7
C3
6.5

## Slide 108
(3) 双重分组跳跃进位链 大组进位分析
C3 = d3 + t3C2 = d3 + t3d2 + t3t2d1 + t3t2t1d0 + t3t2t1t0C-1
以第 8 小组为例
D8 小组的本地进位 与外来进位无关
T8 小组的传送条件 与外来进位无关 传递外来进位
C7 = D7 + T7C3
C11= D6 + T6C7
进一步展开得
C15 = D5 + T5C11
C3 = D8+T8C-1
C7 = D7+T7C3
C11 = D6+T6C7
C15 = D5+T5C11
第 7 小组
第 6 小组
第 5 小组
同理
D8
T8
C-1
=
+
= D7+T7D8+T7T8C-1
= D6+T6D7+T6T7D8+T6T7T8C-1
= D5+T5D6+T5T6D7+T5T6T7D8+T5T6T7T8C-1
6.5

## Slide 109
(4) 双重分组跳跃进位链的大组进位线路
以第 2 大组为例
T5
T6
≥1
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
1
1
1
C-1
第 5 小组
第 6 小组
第 7 小组
第 8 小组
D5
D6
D7
T7
D8
T8
C15
C11
C7
C3
6.5

## Slide 110
(5) 双重分组跳跃进位链的小组进位线路
以第 8 小组为例
只产生 低 3 位 的进位和 本小组的 D8 T8
C2
C1
C0
D8
T8
1
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
1
1
1
C-1
1
d3
t3
d2
t2
d1
t1
d0
t0
6.5

## Slide 111
(6) n =16 双重分组跳跃进位链
第 5 小组
第 6 小组
第 7 小组
第 8 小组
第 二 重 进 位 链
D5
T5
D6
T6
D7
T7
D8
T8
C15
C11
C7
C3
C14~12
C10~8
C6~4
C2~0
d15~12
t15~12
d11~8
t11~8
d9~4
t9~4
d3~0
t3~0
C-1
经 5 ty
经 7.5 ty
经 3 2 ty
经 1 0 ty
产生 C2、C1、C0、D5 ~ D8、T5 ~ T8
产生 C15、 C11、 C7、 C3
产生 C14~C12、 C10~C8 、 C6~C4
产生 全部进位
产生 全部进位
6.5
经 2.5 ty
当 di ti 和C-1形成后
串行进位链
单重分组跳跃进位链

## Slide 112
(7) n =32 双重分组跳跃进位链
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
1
2
3
4
5
6
7
8
第 一 大 组
第 二 大 组
…
…
…
…
…
…
…
…
D1
T1
D2
T2
D3
T3
D4
T4
D5
T5
D6
T6
D7
T7
D8
T8
C31
C27
C23
C19
C15
C11
C7
C3
C30~28
C26~24
C22~20
C18~16
C14~12
C10~8
C6~4
C2~0
C-1
当 di ti 形成后
产生 C2、C1、C0、D1 ~ D8、T1 ~ T8
产生 C15、 C11、 C7、 C3
产生 C18 ~C16、 C14~C12、 C10~C8 、 C6~C4
C31、 C27、 C23、 C19
产生 C30~C28、 C26 ~C24、 C22 ~C20
经 2.5 ty
5 ty
7.5 ty
1 0 ty
6.5